## Slide 1
Al_ASTH: Система Мониторинга Воздуха для Людей с Респираторными Ограничениями
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Автор проекта
Козлов Данила Денисович (10 класс)
МБОУ СОШ №3, г. Серпухов
Научный руководитель
Назарова Галина Юрьевна
Ключевые слова
Контроль качества воздуха, датчики, мобильное приложение, ограничения дыхания.
Данная работа посвящена разработке Al_ASTH — компактного, портативного устройства для непрерывного отслеживания критически важных показателей окружающего воздуха, оказывающих негативное влияние на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.

## Slide 2
Актуальность и Цели Проекта
Актуальность Проекта
В современном мире наблюдается устойчивый рост числа заболеваний, связанных с дыхательной системой (астма, ХОБЛ и др.). Постоянный мониторинг и своевременное оповещение о превышении концентрации вредных веществ в воздухе становится критически важным для поддержания здоровья и качества жизни этой категории населения.
По данным ВОЗ, миллионы людей страдают от острых респираторных заболеваний, ХОБЛ и астмы. Только в России на 2025 год зафиксировано более 61 млн. заболеваний дыхательной системы. Эти цифры подчеркивают острую необходимость в персональных и доступных средствах контроля окружающей среды.
Практическая Значимость и Целевые Группы
Индивидуальные пользователи: Возможность немедленного принятия решения о смене местоположения в случае обнаружения опасных концентраций (CO2, PM2.5, PM10, O3, NOx, VOC и др.).
Медицинские специалисты: Отслеживание тенденций изменения параметров воздуха в среде пребывания пациента для более точной коррекции методик лечения.
Общественные организации: Использование устройства для плановых и внеплановых проверок качества воздуха в помещениях и на территории.
Цель и Ключевые Задачи
Главная цель: Разработать, собрать, провести испытания и получить медицинское освидетельствование для системы Al_ASTH.
Анализ аналогов и подбор оборудования.
Разработка принципиальной схемы и ПО (микроконтроллер + мобильное приложение).
Сборка и изготовление корпуса (3D-моделирование).
Проведение контрольных испытаний, калибровка и доработка финальной версии.

## Slide 3
Предпринимательский Анализ и Целевая Аудитория
Ориентация на Потребности Пользователей
Целевая Аудитория (ЦА)
Основной потребительский сегмент — люди с ограничениями в области дыхательной системы, включая страдающих астмой, ХОБЛ и острыми респираторными заболеваниями. Глобальная статистика подчеркивает значительный объем ЦА.
Глобально: Более 80 млн. человек с острыми респираторными заболеваниями, 200 млн. с ХОБЛ, 240 млн. с астмой (ВОЗ).
Россия: Более 61 млн. зафиксированных заболеваний дыхательной системы (на 2025 год).
Наше устройство Al_ASTH призвано заполнить пробел между научными методиками лечения и повседневной потребностью пациентов в надежном личном контроле окружающей среды.
Ключевые Опасные Показатели
Al_ASTH фокусируется на мониторинге веществ, оказывающих наибольшее влияние на дыхательную систему:
Углекислый газ (CO2)
Взвешенные частицы (PM2.5 и PM10)
Озон (O3)
Оксиды азота (NOx, NO3)
Бензол (C6H6)
Угарный газ (CO)
Летучие органические соединения (VOC)

## Slide 4
Анализ Рынка и Конкурентных Преимуществ
Отличия Al_ASTH от Существующих Решений
Высокая Стоимость Аналогов
Многие существующие устройства-анализаторы воздуха являются дорогостоящими (например, Atmotube PRO, IQAir AirVisualPro), что препятствует их массовому внедрению и доступности для широкого круга потребителей. Al_ASTH имеет существенно более низкую себестоимость.
Отсутствие Мобильного Приложения и Тенденций
Крайне немногие конкуренты предлагают полноценное мобильное приложение с функцией отслеживания тенденций изменения показателей, что критически важно для медицинского мониторинга и коррекции терапии.
Отсутствие Портативности и Широты Спектра
Многие приборы предназначены для стационарного (напольного) применения. Al_ASTH разработан как портативный брелок для постоянного ношения, а также измеряет наиболее полный спектр вредных веществ (O3, NOx, VOC, PM2.5/10, CO2 и др.) в одном устройстве.
Социологическое Обоснование
Результаты опроса (317 респондентов, сентябрь-октябрь 2025) подтвердили востребованность проекта:
Отношение к прибору: Большинство респондентов (Группа 1) считают устройство важным и полезным для общества, особенно для людей с респираторными заболеваниями.
Наличие проблем: Значительная часть опрошенных (Группа 1 и 2) либо сами страдают респираторными заболеваниями, либо имеют знакомых с подобными проблемами, что подтверждает существование активной целевой группы.

## Slide 5
Архитектура Системы Al_ASTH: Материалы и Назначение
Подбор Комплектующих для Рабочего Прототипа
Проект Al_ASTH базируется на микроконтроллере ESP-32 и тщательно подобранном наборе высокочувствительных сенсоров, способных автономно работать в портативном режиме.
Компонент
Тип / Модель
Назначение в Системе
Микроконтроллер
ESP-32 Bluetooth
"Мозги" проекта. Двухъядерный процессор с Wi-Fi и BLE. Управление данными, обработка сигналов и передача их на мобильное приложение.
Датчик Озона
MQ-131
Измерение содержания O3 в воздухе. Высокочувствительный сенсор для контроля озона.
Мультигазовый Датчик
MQ-135
Измерение NO3, NOx, C6H6, CO, CO2, VOC. Комплексный анализ наиболее распространенных загрязнителей воздуха.
Датчик Т/В
DH11-TZT
Измерение температуры и влажности окружающей среды.
Датчик Пыли
GP2Y1014AU0F
Измерение мелких аэрозольных частиц (PM2.5 и PM10), критически важных для астматиков и аллергиков.
Батарея
Li-pol 3000mAh
Автономное питание системы (3.7V). Обеспечивает работу в течение рабочего дня.
Плата заряда
HQ2H90581A
Контроллер заряда и защиты Li-pol аккумулятора (ток до 1A).
Преобразователь
DC-DC: SM XMDZ
Повышающий трансформатор с 3.7V до 5V для питания сенсоров (датчики MQ требуют 5V).

## Slide 6
Разработка и Программирование Системы
Логика Работы и Программное Обеспечение
Сбор Данных
Сенсоры собирают аналоговые данные (каждые 10 секунд). Особое внимание уделено подключению и калибровке датчика пыли GP2Y1014AU0F (использование резистора 150 Ом и конденсатора 220 мкФ).
Обработка Микроконтроллером
Полученные аналоговые сигналы преобразуются в понятный формат (язык C++ в Arduino IDE), корректируются (отсеивание отрицательных значений для пыли) и структурируются в одну строку данных.
Передача и Отображение
Данные отправляются через Bluetooth на мобильное устройство. Мобильное приложение (разработано в Android Studio на языке Dart) принимает, отображает текущие показания и сохраняет их для анализа тенденций.
Автономное Питание
ESP-32 питается от Li-pol батареи. Повышающий преобразователь DC-DC обеспечивает стабильное напряжение 5V для всех датчиков, оптимизируя энергопотребление в портативном режиме.
Разработка ПО включала написание кода для микроконтроллера на C++ (инициализация Bluetooth, чтение DHT, аналоговое считывание MQ-датчиков и расчет плотности пыли) и создание пользовательского интерфейса для мобильного приложения.

## Slide 7: При создании принципиальной схемы были учтены все госты:
Принципиальная схема проекта:
ГОСТ - 2.001-2023
ГОСТ - 2.102-2023
ГОСТ - 2.101-2016
ГОСТ - 2.701-2008
ГОСТ - 2.702-2011
ГОСТ - 2.710-81
ГОСТ - 2.721-74
ГОСТ - 2.755-87
ГОСТ - 2.301-2023
ГОСТ - 2.503-2023
ГОСТ - 2.104-2023
ГОСТ - 2.303-68
ГОСТ - 2.301-68
ГОСТ - 2.721-74
ГОСТ - 2.728-74

## Slide 8
Код для работы Al_ASTH:
Написан в среде Arduino IDE.
//Библиотеки
#include "BluetoothSerial.h"
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
//Bluetooth объект
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
//Инициализация Bluetooth
if (!SerialBT.begin("Al_ASTH")) {
while (true);
}
}
void loop() {
//Снятие показаний с DHT
float humidity = dht.readHumidity();//Влажность
float temperature = dht.readTemperature(); //Температура
//Блок считывания содержания пыли в воздухе
digitalWrite(PIN_LED, LOW); //Выключает свет
delayMicroseconds(280);
Vo = analogRead(PIN_ANALOG); //Снимаем показания
delayMicroseconds(40);
digitalWrite(PIN_LED, HIGH); //Включаем свет
delayMicroseconds(9680);
float voltage = Vo * (3.3 / 4095.0);
dustDensity = (voltage - 0.6) / 0.5;
//Снятие показаний MQ131, MQ135
int MQ131_V = analogRead(MQ131);
int MQ135_V = analogRead(MQ135);
// Часть не нужная для потребителя:
Serial.print("MQ131: ");
Serial.println(MQ131_V);
Serial.print("MQ135: ");
Serial.println(MQ135_V);
Serial.print("Dust: ");
Serial.println(dustDensity);
Serial.print("Tem: ");
Serial.println(temperature);
Serial.print("Hum: ");
Serial.println(humidity);
//Формирование данных
String data[] = {String(MQ131_V), String(MQ135_V), String(dustDensity), String(temperature), String(humidity)};
String msg = "";
for (int i = 0; i < 5; i++) {
msg += String(data[i]);
if (i < 4) msg += ",";
}
SerialBT.print(msg);
delay(10000);
}

## Slide 9: 3D-Models
Для создания проекта было сконструировано
и напечатано две детали.
Детали были сделаны в программе Free-CAD,
после сбора мерок с готового устройства:

## Slide 10
Конструктивные Решения и Испытания
От Прототипа к Готовому Изделию
Сборка и Калибровка
После создания принципиальной электрической схемы (создана в P-Cad) и разработки ПО, был собран рабочий прототип. Ключевые этапы испытаний:
Тестовые запуски электроники: Проверка работоспособности отдельных компонентов и устранение критических ошибок в коде.
Калибровка датчиков: Использование точных измерительных приборов для настройки сенсоров, обеспечивая высокую достоверность показаний.
Тестирование мобильного приложения: Устранение багов в интерфейсе и проверка корректности приема/хранения данных о тенденциях.
Корпус и Дизайн
Для обеспечения портативности и защиты электроники был разработан двухкомпонентный корпус.
Модель корпуса создана в среде Free-cad. Главная часть корпуса содержит отверстия для вывода сенсоров наружу, обеспечивая беспрепятственный забор воздуха. Крышка имеет минимальный зазор, не требуя дополнительных креплений. Это обеспечивает герметичность и удобство.
Дополнительно был сшит мягкий чехол, придающий устройству товарный вид, защищающий его от механических повреждений при ношении на рюкзаке или сумке, и повышающий его эргономичность.

## Slide 11
Экономическая Модель и Бизнес-План
Оценка Затрат и Планирование Коммерциализации
Расчет Себестоимости Единицы Al_ASTH
Тщательный подбор недорогих, но надежных компонентов позволил минимизировать себестоимость устройства, делая его доступным для массового рынка.
Электроника (ESP-32, датчики, преобразователи)
1184 ₽
Li-pol аккумулятор
350 ₽
Корпус (3D-печать)
100 ₽
Обшивка + работа (чехол)
700 ₽
Итоговая Себестоимость
2334 ₽
*Примечание: В данном расчете суммарная себестоимость включает материалы и стоимость работ/дополнительных затрат.
Финансовый Прогноз (1-й год)
Планируемая розничная цена единицы: 3500 ₽
Планируемый доход (2000 шт./год)
7000000 ₽
Налоги (УСН 6%)
285600 ₽
Общие затраты (вкл. себестоимость и закупку)
5106800 ₽
Чистая Прибыль
1230500 ₽
Организационная форма: ИП (индивидуальное предпринимательство). Тип налогообложения: УСН (6% от доходов).
Для вывода продукта на рынок необходимо пройти регистрацию медицинского изделия в Росздравнадзоре. Предполагается, что Al_ASTH попадает в категорию низкого риска (Класс 1), что упрощает процесс сертификации.

## Slide 12
Сравнительный Анализ Конкурентов
Преимущества Al_ASTH на Рынке Персонального Мониторинга Воздуха
1. Atmotube PRO (15 403 ₽)
Измеряет: PM.1, PM2.5, PM10, TVOC.
Недостатки: Высокая цена, ограниченный спектр (отсутствует O3, NOx, CO2), нет удобной портативности, отсутствие отслеживания тенденций.
Al_ASTH: Предлагает более широкий спектр газов (включая O3, NOx, CO2) при пятикратной экономии средств для конечного потребителя.
2. IQAir AirVisualPro (22 000 ₽)
Измеряет: PM2.5, CO2, влажность, температуру.
Недостатки: Чрезвычайно высокая стоимость, ограниченный набор измеряемых газов (нет O3, NOx, VOC), отсутствие возможности отслеживания долгосрочных тенденций в приложении.
Al_ASTH: Обеспечивает большую функциональность и детальный анализ качества воздуха за счет многогазового датчика MQ-135, при этом являясь карманным и доступным.
3. Atmotube 2.0 (7 000 ₽)
Измеряет: CO2, влажность, температуру, PM10.
Недостатки: Высокая цена, отсутствие мобильного приложения для анализа, ограниченный спектр измерения (нет PM2.5, O3, NOx, VOC).
Al_ASTH: Единственный продукт, сочетающий полный спектр необходимых респираторным больным показателей, максимальную портативность, низкую цену и функцию анализа тенденций через мобильное приложение.

## Slide 13
Выводы и Перспективы Развития Проекта
Достигнутые Результаты и Дальнейшее Планирование
Ключевые Выводы
Полностью Разработан и Изготовлен Прототип
Система Al_ASTH была спроектирована, собран рабочий образец, включая 3D-моделирование корпуса, и разработано программное обеспечение для микроконтроллера и мобильного приложения.
Успешно Проведены Испытания и Калибровка
Контрольные испытания подтвердили работоспособность устройства и точность показаний. Проведена калибровка датчиков и устранены критические ошибки в ПО.
Доказана Актуальность и Экономическая Эффективность
Проект является востребованным среди целевой аудитории и имеет значительное конкурентное преимущество за счет низкой себестоимости и расширенного функционала (мониторинг тенденций).
Пути Дальнейшего Развития
Расширение сфер применения (не только медицинские, но и промышленный/общественный мониторинг).
Углубленная интеграция с существующими мобильными приложениями для здоровья (HealthKit, Google Fit).
Создание облачного сервиса для сбора агрегированных данных и связи пациента с лечащим врачом.
Прохождение медицинской регистрации и получение разрешительной документации для выхода на массовый рынок.
Заключение: Проект Al_ASTH обладает высоким потенциалом для облегчения жизни людей с респираторными ограничениями, предоставляя им надежный, портативный и доступный инструмент для контроля качества воздуха и коррекции образа жизни.

## Slide 14: Готовая работа
Фотографии: Al_ASTH

## Slide 15: Список используемой литературы:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
https://www.alldatasheetru.com/datasheetpdf/pdf/1307644/WINSEN/MQ131.html
https://static.chipdip.ru/lib/221/DOC007221267.pdf
https://kernelchip.ru/download/Laurent-5_5G/Laurent-5_KeCommands_v.2.4.pdf
http://www.socletech.com/doc/IC%20Channel%20Product/SHARP_GP2Y1014AU0F.pdf
Физиология системы дыхания: учебное пособие / Сост.: А.Ф. Каюмова, И.Р. Габдулхакова, А.Р. Шамратова, Г.Е. Инсарова. – Уфа: Изд-во: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2016. – 60 с.
Лаврищев И.Б., Кириков А.Ю., Добряков В.А. Разработка принци-пиальных электрических схем систем управления процессами пищевых производств: Метод. указания к практическим занятиям по курсовому проектированию для студентов спец. 210200 и направления 550200. – СПб.: СПбГУ НиПТ, 2004. – с.
Разработка мобильных приложений: электронное учеб. - Р17 метод. пособие для студентов специальностей 1-40 05 01 03 «Информационные системы и технологии (издательско-полиграфический комплекс)», 1-98 01 03 «Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем» / сост. Н. В. Пацей. – Минск: БГТУ, 2020. – 265 с.